дає 70 днів.

Середньорічна кількість опадів становить 500 мм. Відносна вологість повітря в літній період складає 56-6 5%. Глибина промерзання грунту становить у середньому 50 см, максимальна – 70 см. Панівним напрямком вітру в холодний період є південно-східний, в теплий період – північно-західний.

- Геоморфологічна характеристика

У геоморфологічному відношенні територія району відноситься до Волинсько-Подільської височини і являє собою хвилясто-горбкувате плато, порізане долинами річок і глибокими ярами. Територія розташована в лісостеповій під області Середнього Побужжя. Абсолютні відмітки поверхні коливаються від 200до 300м над рівнем моря.

Основними типами грунтів району є сірі і світло-сірі опідзолені легко- і середньо суглинисті. Материнською породою грунтів району є жовто-бурі суглинки. Грунти характеризуються слабо-гумусо-алювіальним горизонтом. Потужність його 16-30 см, процентний склад гумусу у світло-сірих грунтів 1,5-2 %, у сірих - 2-2,5%. Сірі опідзолені грунти мають більш інтенсивне забарвлення гумусного горизонту, світло-сірі. Переважаючою фракцією грунтів є великий і середній пил, тому грунти схильні до запливання, утворення кірки на поверхні. Структура грунтів неміцна, агрофізичні властивості її не сприятливі. Світло-сірі опідзолені грунти приурочені до вузьких гребе невидних водо розділів і крутих правих берегах річок сірі- на схилах річкових правоберегів. Родючість цих грунтів можна підвищить шляхом вапнування.

2.2. Соціально-економічні та містобудівні умови

Михайлівська сільська рада  розташована за 15 км від м. Тульчин і за 67 км від м. Вінниця. Територія Михайлівської сільської ради межує з заходу з Холодівською сільською радою, з південного сходу – з Клебанською і Заозерненською сільськими радами, зі сходу – зі  Степашською сільською радою, з півночі – зі Скрицькою сільською радою.

На території  Михайлівської сільської ради знаходяться два населені пункти: село Михайлівка  та село Маньківка.

Адміністративний центр сільської ради розташований в селі Михайлівка. Загальна площа Михайлівської сільської ради складає 3567,390 га. Площа населених пунктів становить: села Михайлівка – 379,200 га, село Маньківка – 148,500 га. Кількість населення в селі Михайлівка 638жителів, в селі Маньнівка – 234 жителів.

По території Михайлівської сільської ради проходять такі дороги:

- Кинашів-Маньківка-Ладижин ІVкатегорії обласного значення;

- Білоусіва-Василівка V категорії районного значення.

Більшу частину території Оляницької сільської ради займають території сільськогосподарського призначення. Значна територія Михайлівської сільської ради придатна для сільськогосподарського товарного виробнитва та розвитку сільськогосподарських підприємств. Збільшення робочих місць на даній території сприятиме поліпшенню економічного стану сільради.

З містобудівної документації було розроблено:

- план існуючого використання земель Михайлівської сільської ради Тульчинського  району Вінницької області, яких було розроблено  ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 2008 році;

- проект районного планування Тульчинського району Вінницької області, розроблений інститутом «УкрНДІпроцивільсільбуд» у 1981році;

- схема планування території Михайлівської сільської ради  Тульчинського району Вінницької області, розроблені ДП «УКРНДІПРОЦИВІЛЬСІЛЬБУД» у 2010 р.

3. Оцінка існуючої ситуації

Земельна ділянка, яка вибрана для розміщення бригади по вирощуванню курчат-бройлерів № 55, відповідно до розпорядження Тульчинської районної державної адміністрації складається із земельних ділянок орієнтовною загальною площею 55,430 га – земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності громадян та передаються в довгострокову оренду ТОВ «Вінницька птахофабрика».

Вибір майданчика проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення бригади і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Земельна ділянка знаходиться на території Михайлівської сільської ради Тульчинського району Вінницької області, за межами населених пунктів на південний схід від села Маньківка (Михайлівська сільська рада), на північний схід від села Василівка (Заозерненська сільська рада) та на південь від села Заозерне (Заозерненська сільська рада).

Територія бригади № 55 межує з:

- півночі та північного заходу – сільгоспугіддя з лісозахисними смугами, далі житлова забудова та садово-городній кооператив с. Маньківка (відстань до території бригади – 948 м);

- північного сходу – лісонасадження та землі сільськогосподарського призначення;

- сходу – луки та р. Південний Буг (відстань від території бригади – 577 м до прибережно-захисної смуги);

- півдня – землі державної власності;

- південного-заходу – житлова забудова с. Василівка Заозернянська сільська рада (відстань від території бригади – 944 м);

- заходу – землі сільськогосподарського призначення.

Найближча житлова забудова с. Василівка розташована у південно-західному напрямку від території бригади № 55 на відстані 944 м.

Земельна ділянка на якій заплановано будівництво знаходиться нижче по рельєфу від населених пунктів.

На земельній ділянці відсутні будівлі, споруди та багаторічні зелені насадження. Рельєф ділянки спокійний. Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні обмеження щодо планованої діяльності відсутні. Дана ділянка не належить до історико-культурних, санітарно-охоронних зон.

Згідно довідки, наданої управлінням культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, об’єктів культурної спадщини на відведеній ділянці не виявлено.

4. Проектні рішення

4.1. Розподіл територій за функціональним використанням

Детальний план території під будівництво бригади по вирощуванню курчат-бройлерів № 55 розроблений з урахуванням прогресивних технологій, ефективного використання  території, чіткого функціонального зонування, вантажних і пішохідних потоків, створення нормальних умов для роботи підприємства.

Планувальна структура генерального плану визначилася технологією виробництва, транспортними зв'язками виробничих та допоміжних будівель і споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами.

Проектним планом передбачено розділення території на наступні функціональні зони:

- буферна зона на межі підприємства, через яку здійснюється підвезення птиці та підстилки через дезбар’єр; підвезення комбікормів до складу комбікормів та прохід працівників на територію підприємства через санпропускник;

- виробнича зона, у якій розміщуються пташники та допоміжні споруди.

Залишки території за межею підприємства можуть використовуватися для вирощування сільськогосподарських культур.

  - Структура забудови, що пропонується

Пташники.

Фундаменти - збірні залізобетонні старанного типу, рами збірні залізобетонні прольотом 21м, кроком 6м, тришарові стінові панелі товщиною 220 мм, перекриття – збірні залізобетонні панелі, покрівля – кроквяна система, плоский шифер.

Санпропускник та пожежне депо.

Фундаменти – монолітні залізобетонні старанного типу, колони – металеві, стіни та покрівля – тришарові сандвіч-панелі товщиною 120 мм.

Насосна станція.

Одноповерхова будівля з надземною і підземною частиною розміром в плані 6,0х6,0м. Підземна частина висотою 3,0 м виконана з фундаментних блоків. Основою служить монолітна плита днища товщиною 250мм, перекриття - збірні залізобетонні плити. Стіни надземної частини виконані з газобетонних блоків «Aeroc», перекриття - збірні залізобетонні плити. Покрівля - плоска з рулонних матеріалів.

Резервуар для води - підземна споруда розміром в плані 12,0х24,0м, яка складається з двох ємностей об'ємом 500м3 кожна. Плита днища і стіни - з монолітного залізобетону товщиною 300мм, перекриття - залізобетонні плити.

Випаровувачі.

Земляні споруди для приймання стоків дощових вод з території бригади, які мають стінки (укоси) і днище з утрамбованого грунту.

Ухил укосів випаровувачів повинен бути не менше 1:1,5. З обох коротких сторін випаровувачів необхідно виконати укріплення укосів за допомогою шару щебеню. По дну випаровувачів в певних місцях (по осях залізобетонних лотків) виконати захист дна від розмиву за допомогою шару щебеню.

Камери переключення системи В1.

Підземні споруди розмірами в плані 3 х 3 м (9 камер) і 4 х 3 м (2 камери). Повна глибина камер за профілем 2740 мм, робоча висота 1840 мм, висота горловини з перекриттям 900 мм. Днище монолітне товщиною 150мм, стіни з фундаментних блоків, перекриття - залізобетонні плити.

Жижезбірники для дощових вод складаються з двох залізобетонних кілець КС20.9.

Жижезбірники для стічних вод від миття пташників складаються з трьох залізобетонних СОГ розміром 3000 х 3000 х 1200 мм.

4.3. Опис технологічного процесу

В складі бригади передбачено 38 пташників, які призначені для вирощування курчат-бройлерів від 1 до 41 дня із застосуванням обладнання фірми «Roxell» (Нідерланди).

Показники вирощування курчат-бройлерів для бригади

Таблиця 1

| № п/п | Назва | Одиниця виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість голів в одному пташнику | гол. | 39 060 |
| 2 | Кількість пташників | шт. | 38 |
| 3 | Початкове поголів’я 38 х 39060 | гол. | 1 484 280 |
| 4 | Період вирощування | діб | 41 |
| 5 | Санітарна перерва | днів | 15 |
| 6 | Зайнятість пташників птицею | днів на рік | 267 |
| 7 | Кількість циклів | цикл | 6,5 |
| 8 | Збереження поголів’я | % | 93 |
| 9 | Кількість голів птиці на 1 м2 площі | гол/м2 | 15,5 |
| 10 | Вага птиці на кінець відгодівлі | кг | 2,25 |
| 11 | Річний випуск продукції | тис.гол. тонн живої ваги | 8 972,47 20 188,1 |

В пташниках застосовується комплект обладнання фірми «Roxell». який передбачає нормальні умови праці для обслуговуючого персоналу, покращує умови утримання і вирощування птиці, забезпечує механізацію усіх технологічних процесів: кормороздачі, напування, застосування лікувальних препаратів і автоматизоване керування роздачею кормів, освітлювальним, опалювальним і вентиляційним режимами.

Технологічний процес вирощування курчат-бройлерів включає в себе такі операції:

- підготовка пташника до посадки птиці (волога дезінфекція пташника, видалення підстилкового посліду, механічне очищення і гідроочищення приміщень і обладнання, поточний ремонт приміщень та обладнання, побілка пташника, завезення підстилки, встановлення обладнання і його налагодження, остаточна дезінфекція аерозолями, прогрівання пташника);

- завезення і посадка добових курчат з інкубаторно – птахівничої станції «Птахофабрики «Вінницький бройлер» спецавтотранспортом;

- вирощування курчат-бройлерів (годування, напування, забезпечення оптимальних режимів освітлення, опалення і вентиляції пташників; проведення ветеринарно-санітарного контролю та зоотехнічного нагляду);

- відлов і транспортування молодняку птиці на забій;

- профілактична перерва для здійснення підготовки пташників до наступного циклу вирощування курчат та санації – комплексу ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на профілактику хвороб птиці та покращення епізоотичного стану птахопідприємства.

Поголів’я птиці в пташниках утримується на глибокій підстилці. Для  підстилки використовується соняшникове лушпиння. Прибирання посліду з підстилкою проводиться після звільнення пташників від поголів’я. Усушка посліду при  підлоговому утриманні складає 50% згідно примітки до табл. 54 норм ВНТП-АПК-04-05. Річний вихід суміші органічної від утримання курчат-бройлерів по бригаді складає 18 722,2 т. Суміш органічна прибирається мобільними транспортними засобами після вивільнення пташників від птиці.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Технічні умови ТУ У 01.4- 35878955 – 004:2015 «Суміш органічна від утримання курчат – бройлерів» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і вважається  органічним добривом і може одразу вноситися в землю. Також суміш органічна   може зберігатися в тимчасових польових буртах.

Годівля птиці здійснюється сухими повноцінними гранульованими комбікормами, які доставляються спецавтотранспортом і завантажуються в склад безтарного зберігання гранульованих комбікормів бункерного типу (резервне зберігання) пневмотранспортом.

Склад укомплектовано бункерами фірми „ROXELL” (Нідерланди) ємністю 43,2 м3 (місткістю 28,1 т) в кількості 6 штук.

Проект складу комбікормів на естакаді передбачає зручність розвантаження цистерн-комбікормовозів без заїзду на територію бригади.

Норми годівлі птиці приймаються згідно з нормами ВНТП-АПК-04-05.

Тимчасове зберігання комбікормів перед подачею в систему годівлі курчат відбувається в герметичних бункерах ємністю 15,2 т. розташованих біля пташників.

З бункера корм за допомогою гнучкого шнеку подається в систему годування птиці, а далі по кормопроводах – в годівниці.

Напування птиці передбачено через ніпельну систему напування, в комплект якої входять: регулятори тиску з пристроями промивання, трубопроводи ліній напування з протипосадковими тросами, деаератори, ніпельні поїлки, система підвішування, медикатор тощо.

Птиця вирощується на глибокій підстилці при штучному освітленні з регульованим по заданій програмі світловим режимом та створенням мікроклімату в діапазоні температур від +17 до +33 0С.

Після зміни поголів’я пташники всієї бригади підлягають прибиранню і дезінфекції з дотриманням тривалості профілактичних перерв.

В’їзд автомобілів на територію бригади відбувається тільки через дезбар’єри, розміри яких визначені таким чином, щоб під час проїзду автомобіля вся поверхня коліс дезінфікувалася.

Режим роботи і фонди часу. Потреба в трудових ресурсах

Режим роботи працюючих – однозмінний, тривалістю 8 годин при 40-годинному робочому тижні.

Кількість робочих днів у році – 251.

Фонди годин робітників визначені відповідно до норм технологічного проектування й становлять 2004 год/рік.

Режимом роботи у всіх пташниках передбачені санітарні періоди відповідно до ВНТП-АПК-04.05 «Підприємства птахівництва».

Потреба в трудових ресурсах становить 32 робочих місця (у тому числі: інженерно-технічний персонал – 1, виробничий персонал – 31 чол.) і буде задовольнятись за рахунок місцевого населення.

5. Характеристика видів використання території

На території у межах детального плану можна виділити такі основні види (зони) використання території:

- територія сільськогосподарського призначення – вирощування курчат-бройлерів;

- територія сільськогосподарського призначення (вирощування сільськогосподарських культур);

Супутні види використання території:

- для території у межах детального плану супутні види використання не передбачаються.

- Транспортне обслуговування,

організація руху транспорту і пішоходів

Мережа проїздів вирішена з урахуванням забезпечення найкоротших виробничих зв'язків між об'єктами і зручних під'їздів до фронтів завантаження та вивантаження.

Виїзд з бригади проектується на внутрішньогосподарську технологічну дорогу.

До всіх запроектованих основних будівель та споруд передбачені автомобільні під'їзди і майданчики розворотів для транспорту. Уздовж довгих сторін пташників улаштовуються проїзди для пожежних машин шириною 3,5 м із щебеневим покриттям. Автомобільні проїзди мають ширину:

- основні (центральний проїзд) – 21 м,

- допоміжні (кільцеві проїзди) – 3,5 м,

- проїзд біля насосної та РЧВ – 3,5 м,

- під’їзди до ДЕС і КТП – 3,5 м,

- під’їздний проїзд – 6,0 м.

Пішохідні доріжки мають ширину:

- доріжки до прибудов пташника – 2,3 м,

- доріжка між прибудовами – 1,2 м.

Розворотні майданчики для транспорту мають розміри:

- розворотний майданчик «Сканій» - ширина – 33 м, довжина – 33 м,

- розворотний майданчик «ЗСК» - ширина – 21,5 м, довжина – 30,5 м.

Всі об'єми перевезень кормів і готової продукції (курчат-бройлерів) виконуються автомобільним транспортом.

Зовнішній вантажообіг птахокомплексу складає:

- корми – 51 000 т/рік;

- готова продукція – 28 800 тис.т/рік.

7. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд

7.1. Водопостачання та каналізація

Для забезпечення потреб бригади передбачаються такі системи водопостачання та каналізації:

- об’єднаного виробничо-господарсько-протипожежного водопроводу;

- гарячого водопостачання;

- виробничої каналізації;

- господарсько-побутової каналізації;

- дощової каналізації.

7.2. Зовнішні мережі водопостачання

Джерелом водопостачання бригади є позамайданчикові мережі водопостачання  , які прокладаються повздовж доріг із місцем врізання в  мережу  на відрізку в межах ПК9-ПК10 арк.3 РД 262р-4-ЗВ3 згідно техумов № ВД  55ЗМ від 11.09.2017 р.

На території бригади мережі та споруди водопостачання включають:

- резервуари запасу води (2 х 500 м3);

- насосну станцію водопостачання виробничо-господарсько-протипоже-жного призначення;

- кільцеву об’єднану мережу виробничо-господарсько-протипожежного водопроводу.

Вода надходить на територію бригади по двох водоводах d = 160 мм до двох резервуарів чистої води об’ємом по 500 м3 кожний, які розраховані на максимальні виробничо-питні та протипожежні потреби.

Перед резервуарами передбачені дві засувки з електроприводом. Відкриття засувок відбувається в залежності від рівня води в резервуарі.

На бригаді запроектована об’єднана мережа виробничо-господарсько-протипожежного водопроводу.

Для забезпечення потрібного тиску у виробничо-господарсько-проти-пожежній мережі передбачаються насоси-підвищувачі тиску, які розташовані в приміщенні насосної станції водопостачання. Для підтримання питної якості води в мережі водопроводу передбачено блок знезараження, який розташований на першому поверсі насосної станції водопостачання. Згідно прийнятої схеми вода з двох резервуарів запасу води двома водоводами за допомогою насосів, встановлених в насосній станції, подається у мережу водопроводу.

Вода, яка використовується для напування птиці, миття підлоги і стін пташників та господарсько-побутові потреби працівників додатково хлорується.

Вода з зовнішньої мережі подається до вузла підготовки води з лічильником та медіатором.

За технологією передбачається ніпельне напування птиці, тому вода повинна подаватись безперервно. Добові витрати води на напування складають – максимальне 664,000 м3/добу, мінімальне 17,800 м3/добу.

В насосній станції водопостачання передбачається насосна установка з трьох робочих та двох резервних  насосів

Розрахункові витрати господарчо-питного та протипожежного водопроводу визначені згідно з нормами ДБН В.2.5-64:2012.

Норми водоспоживання на виробничо-питні потреби бригади прийняті згідно  ДБН В.2.5-64:2012 і наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

| Назва | Водоспоживання |
| --- | --- |
|  | Питна вода |
|  | м3/рік | м3/добу | м3/год |
|  |  | max | min | max | Min |
| Виробничі потреби |
| 1. Напування птиці (максимальне) | 70874,0 | 664,0 | 17,80 | 44,27 | 1,19 |
| 2. Миття пташників (13 діб на рік) | 3705,0 | 285,0 | 57,00 |
| 3. Дезбар’єр | 8,0 |  |  |  |  |
| Разом | Виробничий період | 74587,0 | 664,0 | 17,80 | 44,27 | 1,19 |
|  | Профілактичний період |  | 285 | 57,00 |
| Господарсько-побутові потреби |
| 1. Господарсько-питні потреби | 485,45 | 1,33 | 0,58 |
| 2. Прийняття душу | 1095,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3. Їдальня-роздавальна | 87,60 | 0,24 | 0,18 |
| Разом на господарсько-питні потреби | 1668,05 | 4,57 | 3,76 |
| Полив | 1620,00 | 18,00 |  |  |
| Пожежогасіння | 270,00 |  |  | 270,00 |  |
| Всього на бригаду | Виробничий період | 76255,05 | 686,57 | 40,37 | 48,03 | 4,95 |
|  | Профілактичний період |  | 307,57 | 307,57 | 60,76 | 60,76 |

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від пожежних гідрантів, які встановлені на кільцевій мережі  внутрішньомайданчикового водопроводу.

Пожежні гідранти встановлюються на відстані не більше 2,5 м від краю проїзду та під проїзною частиною доріг, але не ближче 5,0м від стін будівель, при цьому установлення гідрантів на відгалуженні від лінії водопроводу не допускається.(п.12.16. ДБН В.2.5-74:2013).

Витрати на пожежогасіння становлять 25 л/с. Тривалість пожежогасіння приймається 3 години.

Для організації пожежогасіння проектом передбачається будівництво пожежного поста в блоці із санпропускником з розміщенням в ньому пожежного автомобіля та чергового пожежного персоналу з відповідною кваліфікацією.

7.3. Зовнішні мережі каналізації

Пташники та санпропускник обладнані виробничою та побутовою каналізацією.

Внутрішня виробнича каналізація пташника передбачена для відводу стічних вод, утворених після миття, через залізобетонний лоток, що розташований в центрі приміщення, до жижезбірника з подальшим вивезенням на очисні споруди. Побутові води від рукомийника і трапа, які знаходяться в приміщенні вузла вводу, також відводяться до жижезбірника.

Кількість стічних вод, які утворюються від миття та дезінфекції одного пташника, складає 15 м3. Приймається жижезбірник ємкістю 17,7 м3. Надходження стоків від миття пташників та їх вивезення відбувається не у всіх пташниках одночасно. Миття пташників відбувається впродовж 1-го тижня 6,6 разів на рік. Паралельно виконується викачка.

Стічні води побутової каналізації санпропускника відводяться самопливом в зовнішню каналізаційну мережу з подальшим очищенням на очисних спорудах в складі септика потужністю 13м³/добу та фільтруючих споруд (фільтруючих касет).  Кількість стічних вод складає 7,7 м3/добу.

Розрахункові витрати господарчо-побутової каналізації визначені у відповідності з ДБН В.2 5.64:2012 в залежності від кількості працюючих та встановлених санітарних приладів.

Норми водовідведення наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| Назва | Водовідведення |
| --- | --- |
|  | м3/рік | м3/добу | м3/год |
|  |  | max | min |  |
| Виробничі потреби |
| 1. Миття пташників (13 діб на рік) | 3 705,00 | 285,00 | 57,00 |
| Разом | Профілактичний період | 3 705,00 | 285,00 | 57,00 |
| Господарсько-побутові потреби |
| 1. Господарсько-питні потреби | 485,45 | 1,33 | 0,58 |
| 2. Прийняття душу | 1095,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3. Їдальня-роздавальна | 87,60 | 0,24 | 0,18 |
| Разом на господарсько-питні потреби | 1668,05 | 4,57 | 3,76 |
| Всього на бригаду | Виробничий період | 5373,05 | 4,57 | 4,57 | 3,76 |
|  | Профілактичний період |  | 289,57 | 289,57 | 60,76 |

Різниця у водоспоживанні та водовідведенні 70882,000 м³ за рахунок витрат води на напування птиці та витрат дезбар’єра.

7.4. Мережа дощової каналізації

Згідно п. 22.8.16 ВНТП-АПК-04.05 на майданчику проектується відкрита система дощової каналізації. Дощові стоки системою лотків направляються в ставок-накопичувач з відділеннями для затримання зважених речовин та нафтопродуктів. Із накопичувача вода буде частково випаровуватись а частково використовуватись на полив проїздів і озеленення.

7.5. Газопостачання

Газопостачання бригади здійснюється від газопроводу високого тиску 1,2 МПа (траса АГРС Заозерне). В місці підключення передбачається встановлення понижаючого ГРП з 1,2 до 0,005 МПа з регулятором тиску Itron тип RBE 4732/SSV виробництва Actaris Германія. Відключаюча засувка встановлюється за два метри до огорожі бригади. Вузол обліку газу розташовується біля огорожі, з входом без заходу на територію. Внутрішньомайданчикові  – газопроводи низького тиску (Ру-0,005МПа) передбачаються понижаючого  ГРП до пташників і до газових котлів теплогенераторних.

Газопостачання передбачається природним газом нижчою теплотворною спроможністю Qн = 8037 ккал/нм3 і питомою вагою Y = 0,79 кг/м3. Споживачами газу є 38 пташників та теплогенераторна санпропускника.

В кожному пташнику встановлені 8 теплогенераторів NGL-100 тепловою потужністю 100,0 кВт кожний.

Витрата газу на 1 пташник складає 84,800 м3/год, на бригаду Qmax = 2897,200 м3/год.

Споживачем газу санпропускника є два котли потужністю 28 кВт кожний, Qmax = 2,800 м3/год.

Загальна витрата газу бригадою – 2900,000 м3/год.

Річна витрата газу – 12450,728 тис.м3/рік, у тому числі пташники – 12426,988 тис.м3/рік, теплогенераторна санпропускника – 23,740 тис.м3/рік.

Внутрішньомайданчикові газопроводи  низького тиску (Ру-0,005МПа) виконуються з поліетиленових труб ПЕ-80 ГАЗ SDR-11 і SDR-17,6.

Для будівництва зовнішніх газопроводів приймаються сталеві труби за ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 гр. В.

7.6. Електропостачання

Електропостачання бригади №55 передбачається від КРПЗ-10кВ ПС35/10 «ВФС» по І-й категорії надійності з електропостачання.

Позамайданчикові та внутрішньомайданчикові лінії 10 кВ та лінії 0,4кВ прийняті кабельні з прокладанням в грунті.

Споживачами електроенергії комплексу є асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором технологічного обладнання, сантехвентиляції, насосів господарсько-питного водопостачання й пожежогасіння, гноєвидалення, персональні ЕОМ, світильники внутрішнього й зовнішнього освітлення.

Розрахункова потужність споживачів комплексу становить 1306 кВт.

Живлення електроприймачів комплексу в нормальному режимі передбачається від 4-х КТП-10/0,4 кВ з трансформатороми потужністю 630 кВА. Для струмоприймачів теплопункту, щитків аварійного освітлення та освітлення галереї, струмоприймачів санпропускника, пташників, а також насосної станції пожежогасіння та котельної установки в якості резервного живлення проектом передбачено 4-ри дизельних електростанції потужністю 500 кВА із обладнанням АВР, що забезпечують переліченим вище струмоприймачам першу категорію надійності електропостачання.

7.7. Мережі автоматизації та пожежної сигналізації

Мережі автоматизації виконуються підземними лініями від щитів управління обладнання пташників до приміщення бригадира на санпропускнику.

Мережі пожежної сигналізації виконуються підземними лініями від електрощитових комп'ютерних пташників до приміщення охорони санпропускника.

8. Інженерна підготовка та інженерний захист території

Схему інженерної підготовки території розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності з ДБН 360-92**. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми були вирішені наступні основні питання:

- раціональна організація рельєфу;

- надання плавного профілю проїздам, що створює безпечні умови руху транспорту та пішоходів;

- способи та напрями відведення дощових і талих вод.

Організація рельєфу майданчика бригади № 55 зумовлена рельєфом місцевості з урахуванням ухилів існуючої поверхні земельної ділянки і прилеглих територій, розташуванням транспортних шляхів та інженерних комунікацій, умовами відведення поверхневих вод, будівельними умовами.

Вертикальне планування виконується на ділянках, на яких розміщуються будівлі і споруди та проходять автошляхи.

Висотне вирішення території надано відмітками по кутам будівель та відмітками і ухилами по осях проїжджих частин. Проектні відмітки вказані по верху покриття проїздів.

При виконанні вертикального планування проектні позначки визначені виходячи з умов максимального збереження природного рельєфу, грунтового покриву, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту, мінімальних обсягів земляних робіт на майданчику.

До початку виконання будівельних робіт родючий шар ґрунту потрібно зняти з території для подальшого використання при відновленні (рекультивації) порушених і малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. Баланс родючого шару ґрунту необхідно розрахувати на підставі проведених геологічних вишукувань, а не приймати за єдиний умовний шар, рівний певній теоретичній товщині. Баланс ґрунтових мас вертикального планування повинен бути уточнений після виконання робіт по зрізу родючого шару ґрунтових мас.

Дощові стоки системою лотків направляються в ставок-накопичувач з відділеннями для затримання зважених речовин та нафтопродуктів. З накопичувача вода буде частково випаровуватись, а частково використовуватись на полив проїздів і озеленення. Затримані речовини передаватимуться на утилізацію.

9. Комплексний благоустрій та озеленення території

Центральний проїзд – покриття із бетону, армованого сіткою з арматури.

Кільцевий проїзд – покриття із бетону.

Під'їзд до насосної – покриття із бетону.

Під'їзди до ДЕС і КТП, пожежні проїзди – покриття із гранітного щебеню.

Розворотний майданчик «Сканій» – із бетону, армованого сіткою з арматури.

Розворотний майданчик «ЗСК» – із бетону, армованого сіткою з арматури.

Доріжки до прибудов пташника – покриття із бетону.

Доріжка між прибудовами – покриття із бетону.

Під'їзди до санпропускника із пожежним постом – покриття із бетону.

Вимощення пташників – бетонне.

Територія підприємства, вільна від забудови та дорожнього покриття, озеленюється засівом газонними травами.

Розрахунок кількості машино-місць для тимчасового зберігання індивідуального транспорту працюючих

Згідно ДБН 360-92** таблиці 7.7 на 100 працюючих у двох суміжних змінах 7-10 машино-місць, кількість працюючих – 30 чол. Приймаємо 6 машино-місць. Підприємство має спеціальний ветеринарний режим. Доступ сторонніх осіб, що не є працівниками підприємства, на територію заборонено. Отже, стоянки запроектовано тільки виходячи із кількості працюючих на підприємстві. Розвезення персоналу автобусом виконується централізовано.

- Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього

середовища

Будівництво, експлуатація об’єкту проектування негативно не впливатиме на:

1.клімат і мікроклімат – не відбудеться негативних, шкідливих впливів, а також пов’язаних з ними несприятливих змін у навколишньому природному середовищі; змін мікроклімату безпосередньо зв’язаних з відсутністю активних, масштабних впливів планованої діяльності (значних виділень інертних газів, теплоти, вологи та інше); виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори; особливих кліматичних умов, сприятливих для зростання інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище.

Вплив планованої діяльності на навколишнє природне середовище виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин є незначним та не може визвати зміни кліматичних умов;

2.геологічне середовище – не відбудеться негативних ендогенних, екзогенних процесів, явищ природного та техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні).

Заходи по попередженню впливу на геологічне середовище в процесі функціонування об’єкта проектування:

- прийнята суцільна система вертикального планування відповідно до існуючого рельєфу;

- для недопущення потрапляння в ґрунтові та підземні води забруднюючих речовин передбачене виконання проїздів, під’їздів, доріжок, майданчиків, вимощень з покриттям із бетону, гранітного щебеню і бетону, армованого сіткою з арматури;

- передбачене перешкоджання попадання господарсько-побутових, виробничих та дощових вод в підземні горизонти шляхом їх збору і відведення запроектованими каналізаційними мережами на малі очисні споруди господарсько-побутових стоків (септик, фільтруюча касета), в герметичні жижезбірники та ставок-накопичувач з відділеннями для затримання зважених речовин і нафтопродуктів із подальшим вивезенням на утилізацію;

3.ґрунт – не відбудеться змін, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар, так як:

- скиди в ґрунт не передбачаються;

- на об’єкті запроектовані внутрішні, зовнішні мережі виробничої та господарсько-побутової каналізації; жижезбірники, які попереджають проникнення забруднених стічних вод після миття і дезінфекції пташників в ґрунт; стоки від санпропускника відводяться самопливом в зовнішню каналізаційну мережу, яка підключається до малих очисних споруд господарсько-побутових стоків в складі септика, фільтруючої касети; зливова мережа з відведенням у ставок-накопичувач із відділеннями для затримання зважених речовин та нафтопродуктів;

- здійснюється прибирання посліду з підстилкою та вивезення його на послідосховище (конструкція забезпечує надійну гідроізоляцію та виключає забруднення ґрунтів), де він проходитиме біотермічне компостування, а потім використовуватиметься, як органічне добриво на полях сільгоспугідь;

- на майданчику передбачене виконання проїздів, під’їздів, доріжок, майданчиків, вимощень з покриттям із бетону, гранітного щебеню та бетону, армованого сіткою з арматури;

- знятий верхній потенційно-родючий шар ґрунту буде використовуватися для благоустрою та озеленення майданчика та прилеглої території;

- викиди забруднюючих речовин не впливають на геохімічний склад ґрунту;

- відходи всіх класів небезпеки тимчасово зберігаються в спеціально відведених місцях згідно нормативних документів та передаються на утилізацію, захоронення організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду.

Лампи люмінесцентні та відходи, що містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані на підприємстві тимчасово зберігаються в спеціально відведеному приміщенні у закритому на замок металевому контейнері згідно ГОСТ 6825-91 “Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения”. Кожний квартал вони передаються на утилізацію організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду.

Птиця свійська здохла на підприємстві тимчасово зберігаються в холодильній камері згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходам та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” та інших нормативних документів. По мірі заповнення холодильної камери  відповідно до затвердженого по підприємству графіка вона передається на утилізацію (переробляється на філії “Переробний комплекс” ТОВ “Вінницька птахофабрика” в цеху технічних фабрикатів, в разі  виникнення аварійних ситуацій, для того щоб уникнути забруднення навколишнього природного середовища вона може направлятися на Тульчинську філію ДП “Укрветсанзавод”, відповідного до укладених договорів про надання послуг з утилізації).

Відходи промивання та очищення рідкі  (стічні води від миття та дезінфекції пташників, активний мул від чищення септика) на підприємстві тимчасово зберігаються в обладнанні згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходам та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” та інших нормативних документів. По мірі заповнення жижезбірників, септика відбувається їх чищення від відходів згідно затвердженого по підприємству графіка, з подальшою їх передачею на утилізацію – вивозяться спеціальним автотранспортом на існуючі біологічні очисні споруди ТОВ “Вінницька птахофабрика” потужністю – 5500 м3/добу.

Послід пташиний на підприємстві тимчасово зберігаються в послідосховищі згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходам та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” та інших нормативних документів, де він проходе біотермічне компостування, а потім вивозиться спеціалізованим автотранспортом, як органічне добриво на поля сільгоспугідь, або буде зберігатися в тимчасових польових буртах.

Відходи, комунальні змішані на підприємстві тимчасово зберігаються в металевих контейнерах на спеціально відведеному майданчику згідно ДСанПіН 2.2.7. 029-99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходам та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”. По мірі заповнення контейнерів вони передаються на захоронення спеціалізованим автотранспортом комунального підприємства “Ладижинський комбінат комунальних підприємств”.

Характеристика відходів виробництва

Таблиця 4

| № п/п | Код відходу за ДК-005-96 | Найменування відходу | Кількість відходів | Поводження з відходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7710.3.1.26 | Лампи люмінесцентні та відходи, що містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані | 1550 шт./рік | передаються на утилізацію |
| 2 | 0124.3.1.01 | Птиця свійська здохла | 675347 голів/рік |  |
| 3 | 0124.2.6.01 | Відходи промивання та очищення рідкі: |  |  |
|  |  | стічні води від миття та дезінфекції пташників | 3705,000 м3/рік |  |
|  |  | активний мул від чищення септика | 0,740 т/рік |  |
| 4 | 0124.2.6.03 | Послід пташиний | 19346,300 т/рік |  |
| 5 | 7720.3.1.01 | Відходи комунальні, змішані | 3,245 т/рік | передаються на захоронення |

Земельна ділянка відведена під об’єкт проектування не відноситься до земель: водного фонду; історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного, оздоровчого призначення; промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; лісогосподарських; порушених, деградованих, техногенно-забруднених, малопродуктивних та тих, що потребують консервації.

Частковий негативний вплив на ґрунт та земельні ресурси може виникнути при аварійному розливі паливно-мастильних матеріалів при експлуатації автотранспорту та будівельної техніки. Механічне порушення поверхні найбільш розповсюджений вид впливу, який спостерігається в результаті руху автотранспорту та будівельної техніки. Крім цього відбувається ущільнення ґрунту та погіршення його структури, руйнуються ґрунтові агрегати, і знижується пористість.

4.рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – ділянка відведена під об’єкт проектування не відноситься до лісогосподарських, природоохоронних, природно-заповідних зон та їх територій, земель водних об’єктів і прибережних смуг.

Розміщення об’єкта проектування на вказаній ділянці не пошкодить існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язані з плануванням і забудовою території.

На земельній ділянці відведеній під об’єкт проектування – флора та фауна типова для регіону. Рослинність представлена трав’янистими рослинами: костриця, котячi лапки, пастушья сумка, подорожник середній, перій повзучий, осот польовий, лебеда біла, молочай та інші. Тваринний  світ представлено: птахи – сойки, дятли, синиці, ворони, горобці, голуби та інші; комахи – перетинчастокрилі (джмелі, мурахи), твердокрилі (різні види жуків), лускокрилі (метелики) та інші; ссавці – миші та інші.

На діючих птахівницьких підприємствах – об’єктах аналогах можна спостерігати як тварини, птахи, комахи мирно співіснують з людиною та її техногенною діяльністю. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

Видалення зелених насаджень на території відведеній під об’єкт проектування не передбачається.

Території об’єкта проектування вільні від забудови будуть озеленюватися за допомогою влаштування квітників, газонів з засівом довголітніми травами, насадження дерев та кущів (по периметру підприємства).

В процесі будівництва об’єкта проектування вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченню рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.

При будівництві, експлуатації об’єкта проектування не відбудеться негативних впливів на флору, фауну та заповідні території.

5.водне середовище – не відбудеться негативних впливів на водне середовище; порушення гідродинамічного режиму; виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів; погіршення стану вод та деградації угрупувань водних організмів; надходження у водне середовище забруднюючих речовин.

Внутрішня виробнича каналізація пташників передбачена для відведення стічних вод, утворених після їх миття. Збір стічної води відбувається у залізобетонний лоток, який розташований по центру кожного пташника, а далі через трап з гідрозатвором до жижезбірників (V = 17,7 м3) з подальшим вивезенням за допомогою спеціалізованого автотранспорту на існуючі біологічні очисні споруди.

Для відведення господарчо-побутових стоків від санітарно-технічного обладнання, трапів та миття підлоги в санпропускнику запроектована мережа господарсько-побутової каналізації. Побутові стоки від санпропускника відводяться самопливом в зовнішню каналізаційну мережу, яка підключається до малих очисних споруд господарсько-побутових стоків в складі септика та фільтруючої касети.

Дощові стоки системою лотків направляються в ставок-накопичувач з відділеннями для затримання зважених речовин та нафтопродуктів. З накопичувача вода буде частково випаровуватись, а частково використовуватись на полив проїздів і озеленення. Затримані речовини передаватимуться на утилізацію.

Заходи по недопущенню забруднення та засмічення поверхневих, підземних водних джерел в процесі функціонування об’єкта проектування:

- прийнята суцільна система вертикального планування;

- передбачено перешкоджання попадання господарсько-побутових, виробничих, дощових вод в поверхневі та підземні водні джерела шляхом їх збору і відведення запроектованими каналізаційними мережами на малі очисні споруди господарсько-побутових стоків (септик, фільтруюча касета), в герметичні жижезбірники та ставок-накопичувач з відділеннями для затримання зважених речовин і нафтопродуктів із подальшим вивезенням на утилізацію;

- для недопущення потрапляння в водні об’єкти відходів виробництва передбачено тимчасове їх зберігання в спеціально відведених місцях на території підприємства згідно нормативних документів та передача на утилізацію, захоронення організаціям, що мають ліцензії на виконання робіт даного виду;

- здійснюється прибирання посліду з підстилкою та вивезення його на послідосховище, конструкція якого забезпечує надійну гідроізоляцію та виключає забруднення водних джерел;

- скиди від об’єкта проектування в поверхневі та підземні водні джерела не передбачаються;

6.техногенне середовище – не відбудеться негативних впливів на промислові, житлово-цивільні будівлі, пам’ятники архітектури і культури, наземні, підземні споруди та інші елементи техногенного середовища;

7.навколишнє соціальне середовище (населення) – викиди в атмосферне повітря  не містять небезпечних забруднюючих речовин, що здатні накопичуватися в організмі  людини та навколишньому  природному середовищі; планована діяльність позитивно впливатиме на соціальне навколишнє середовище, що виражатиметься в наступному: стимулюванні сільськогосподарського комплексу; забезпеченні сировиною переробних, добривами сільськогосподарських підприємств та високоякісною продукцією споживачів; створенні нових робочих місць, стабільної зайнятості; підвищенні прибуткової частини місцевого бюджету; збільшенні податкових відрахувань в соціальні фонди; благоустрої території; покращенні соціально-економічної атмосфери регіону;

8.повітряне середовище – основними джерелами забруднення атмосферного повітря при будівництві є тимчасові, локальні викиди від зварювальних робіт; викиди від місць розвантаження та пересипання матеріалів, що пилять; викиди від будівельної техніки, автотранспорту, а при експлуатації – викиди від газових теплогенераторів пташників; викиди від вентиляційних систем пташників (при вирощуванні птиці та дезінфекції приміщень під час профілактичної перерви); викиди від димових труб теплогенераторної санпропускника; викиди від дезінфекційних бар’єрів; викиди від вихлопних патрубків дизельних електростанцій (аварійне джерело забезпечення електроенергією); викиди від вантажного автотранспорту.

Охорона повітряного басейну на підприємстві забезпечується за рахунок комплексу заходів, у тому числі впровадження сучасних технологій виробництва, підвищення екологічної чистоти процесів, розсіювання шкідливих речовин в атмосфері на певній висоті за допомогою неорганізованих, організованих та вентиляційних викидів.

Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферне повітря при будівництві, експлуатації об’єкта проектування – заліза оксид (в перерахунку на залізо); марганець та його з’єднання (в перерахунку на діоксид марганцю); пил неорганічний, який містить двоокис кремнію у %, вище 70 (д-с); пил неорганічний, який містить двоокис кремнію у %, 20-70 (д-с); діоксид азоту; сажа; діоксид сірки; вуглецю оксид; метан; діоксид вуглецю; оксид діазоту; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС); аміак; бенз (а) пірен; формальдегід; гексаметилентетрамін (уротропін); натрію гідрооксид (натр їдкий); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил органічний); вуглеводні насичені; ртуть металічна.

Об’єкт проектування відноситься до п.23 птахівницькі комплекси для вирощування птиці (85 тис. бройлерів і більше) “Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”, затверджених ПКМУ від 28.08.2013 р. № 808 (поточна редакція від 14.01.2016, підстава 1160-2015-п) та першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля п.19 потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше) Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23.05.2017 р.

Об’єкт проектування – бригада по вирощуванню курей-бройлерів № 55 згідно таблиці 13 ВНТП-АПК-04.05 “Птахівницькі підприємства”, додатку № 5 ДСП № 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів” відноситься до тваринницьких (птахівницьких) сільськогосподарських підприємств – птахофабрик (поголів’я більше 3 млн. бройлерів на рік) з розміром нормативної санітарно-захисної зони – 1200 м.

Розмір СЗЗ для птахівницьких підприємств встановлюється безпосередньо від межі території, на якій розташовані будівлі та споруди для утримання птиці.

Відстань від об’єкта проектування до межі найближчих населених пунктів: с. Василівка – 944 м, с. Маньківка – 948 м.

Згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-4/21322 від 03.07.2017 р., протоколу державної санітарно-епіде-міологічної експертизи № 1037 від 14.06.2017 р. розмір СЗЗ від межі території утримання птиці було скорочено по двох напрямках до 944 м в південно-західному та  948 м в північно-західному по відношенню до території житлової забудови сіл Василівка і Маньківка відповідно.

З наведеної оцінки можна зробити висновок, що будівництво, експлуатація об’єкту проектування не призведе до суттєвих змін екологічного стану району розміщення підприємства.

Рівень забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на межі скоригованої СЗЗ та зони найближчої житлової забудови не перевищує ГДК, а в цілому у районі розміщення об’єкту проектування він є несуттєвим, це пов’язано з застосуванням ефективного сучасного обладнання.

Заплановані загальні по підприємству заходи дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, зменшують до мінімуму вплив негативних факторів, які діють на повітряне, водне середовище, ґрунти та інші компоненти навколишнього природного середовища при експлуатації бригади по вирощуванню курчат-бройлерів № 55.

За результатами проведеного аналізу при експлуатації підприємства на межі житлової забудови не буде перевищень нормативних значень – рівнів шуму, вібрації, концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, діяльність не призведе до погіршення умов проживання місцевого населення та негативно не вплине на інші компоненти довкілля.

- Перелік вихідних даних

1.Розпорядження Тульчинської районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану  території земельної ділянки  розташованої поза межами населеного пункту на  території Михайлівської сільської ради» № 296 від 25 вересня 2017 року.

2.Завдання на розроблення детального плану території із додатком.

3.Довідки Вінницького обласного центру з гідрометеорології (2 шт).

4.Лист управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації.

5.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  № 602-123-20-4/21322 від 03.07.2017 р.

6.Акт № 5 санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта від Управління Держпродспоживслужби в Тульчинському районі

7.Технічні умови ТОВ «Вінницька птахофабрика» на проектування мереж зовнішнього водопостачання до виробничої дільниці 55 філії «Птахокомплекс» від 11.09.2017 р.

8.Технічні умови на підключення газових мереж бригади по вирощуванню курчат бройлерів № 455 до існуючих мереж газопостачання № 2615/07 від 27.05.2009 р.

9.Технічні умови  на проектування мереж зовнішнього водопостачання до виробничої дільниці № ВД 55 ЗМ від 11.09.2017

10.Технічні умови ВП «Комбікормовий комплекс «Ладижинський» на приєднання бригади № 55 до мереж електропостачання від 08.09.2017 р.

11.Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця по виконанню  робіт пов’язаних із розробленням містобудівної документації,                              серія АА № 002592, зареєстрований 22.12.2015 р.

Частину вихідних даних було надано у електронному вигляді, зокрема схему планування території Михайлівської сільської ради  Тульчинського району Вінницької області, розроблені ДП «УКРНДІПРОЦИВІЛЬСІЛЬБУД» у 2010 р. та топогеодезичний план території для розміщення бригади № 55, виконаний ТОВ «Подільский Будівельний Інжиніринг» у 2016 році.

12. Техніко-економічні показники

Таблиця 5

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Проектний період (2 роки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площа ділянки, відведеної для розміщення бригади № 55 | га | 55,43 | 55,43 |
| Площа підприємства в межах проектування | га | – | 24,81 |
| Площа території для озеленення спецпризначення навколо підприємства | га | – | 30,62 |
| Площа забудови | га | – | 9,89 |
| Площа озеленення | га | – | 7,73 |
| Площа пішохідних доріжок та вимощення | га | – | 1,36 |
| Транспорт |  |  |  |
| Площа проїздів | га | – | 3,89 |
| дорога | га | – | 0,85 |
| Кількість місць для тимчасового зберігання індивідуального транспорту | маш.-місць | – | 6 |
| Кількість працюючих | люд. | – | 32 |
| Витрати тепла | тис.тонн ум. палива | – |  |
| Газопостачання |  |  |  |
| Річні витрати газу | тис.м3/рік | – | 12450,728 |
| в т.ч. пташники | тис.м3/рік | – | 12426,988 |
| в т.ч. санпропускник | тис.м3/рік | – | 23,740 |
| Водопостачання на рік | м3 | – | 76255,05 |
| макс. за добу з урахуванням втрат (10 %) | м3 | – | 686,57 |
| т.ч. виробничі потреби | м3 | – | 664,0 |
| т.ч. господарсько-побутові потреби | м3 | – | 22,57 |
| Каналізація |  |  |  |
| водовідведення на рік (максимальне) | м3 | – | 5373,05 |
| в т.ч. виробничі стоки | м3 | – | 3705,0 |
| в т.ч. господарсько-побутові стоки | м3 | – | 1668,05 |
| Влаштування відкритої дощової каналізації | м.п. | – | 1680,0 |
| Електроспоживання |  |  |  |
| розрахункова потужність | МВт | – | 1,306 |
| річне споживання електроенергії | МВт х год | – | 11280 |
| Санітарно-захисна зона | м | – |  |
| Орієнтовна вартість будівництва (в цінах 2017 р.), у тому числі: | млн.грн. | – |  |
| Пташники та обслуговуючі будівлі і споруди | млн.грн. | – |  |
| в т.ч. технологічне обладнання | млн.грн. | – |  |
| Проїзди та майданчики | млн.грн. | – |  |
| Інженерне обладнання, всього | млн.грн. | – |  |
| - електропостачання | млн.грн. | – |  |
| - водопостачання | млн.грн. | – |  |
| - водовідведення та дощова каналізація | млн.грн. | – |  |
| - газопостачання | млн.грн. | – |  |
| - технологічне обладнання | млн.грн. | – |  |
| Інженерна підготовка | млн.грн. | – |  |
| Благоустрій території | млн.грн. | – |  |

ДОДАТКИ

# Text boxes

- Вступ

Детальний план території бригади по вирощуванню курчат-бройлерів №55, що знаходиться на території Михайлівської сільської ради Тульчинського району Вінницької області, розроблено ТОВ «Полтаваагропроект» на замовлення Тростянецької районної державної адміністрації відповідно до розпорядження Тростянецької районної державної адміністрації № 296 від 25 вересня 2017 р. «Про надання дозволу ТОВ «Вінницька птахофабрика» на розроблення детального плану території під будівництво внутрігосподарського об’єкту».

Проект виконано відповідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших нормативно-правових актів та положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Детальний план території після затвердження повинен стати основним містобудівним документом, згідно якого повинно здійснюватись капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території зазначеного майданчика.

2. Стислий опис природних, соціально-економічних

і містобудівних умов

2.1. Природні умови

- Кліматичні умови

У геоструктурному відношенні територія Михайлівської сільської ради знаходиться в межах Українського кристалічного масиву, в районі Побузького антиклінарія.

За природно-кліматичними умовами територія Михайлівської сільської ради знаходиться в лісостеповій під області середнього побужжя.

Клімат помірно-континентальний з вологою зимою та теплим літом. Середньорічна температура повітря становить + 7,5 (С. Максимальні температури спостерігаються в липні-серпні і сягають + 38 (С, мінімальні  - в січні-лютому і сягають -38 (С. Розрахункова температура найхолоднішох п’ятиденки  складає – 21 (С. Кількість днів з температурою вище 0 (С  складає в середньому 165-170 днів. Сніговий покрив формується в другій декаді грудня, а його руйнування починається в кінці березня. Висота снігового покриву невелика - в середньому 8 см. Період стійкого снігового покриву скла-

Клімат помірно-континентальний з вологою нестійкою зимою і теплим літом. Досліджений район згідно будівельно-кліматичного районування - І. Найближча метеостанція до цього району – Гайсинська, по матеріалам якої надана така характеристика: середня місячна температура: найхолодніший місяць – лютий (температура середньомісячна -5,5°), а найтепліший – липень (середньомісячна температура +25,2°). Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%) - 8-9 м/с. Панівний напрямок вітру (середньорічний) – північний, переважний напрямок вітру у січні – західний, у липні – північно-західний. Сума опадів за рік – мінімальна – 550 мм, а максимальна – 700 мм. Середня протяжність без морозного періоду 165-175 днів. Рельєф території і кліматичні умови сприяють розвитку сільського господарства та інших галузей господарського комплексу.

Інв. №

Підпис і дата

Зам. інв. №

Погоджено

ГАП            Грановська

Розробив    Грановська

Зм.    Кільк.  Арк.   №док.    Підп.     Дата  Дата

Пояснювальна  записка

Аркушів

Аркуш

24

ДПТ

1

Стадія

157-17-ПЗ