| ПОГОДЖЕНО Директор ТОВ «Полтавагропроект» ___________________ Г.М. Шостя «____» ___________________ 2017 р. | ЗАТВЕРДЖЕНО Голова Тульчинської районної державної адміністрації ______________________ М.В.Підболячний «____» _____________________ 2017 р. |
| --- | --- |

Завдання

на розроблення детального плану території

«Проект детального  плану  території  для  будівництва  бригади  по вирощуванню курчат-бройлерів №55, на території Михайлівської сільської ради Тульчинського району Вінницької  області»

| № | Складова завдання | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підстава для проектування | Розпорядження Тульчинської районної державної адміністрації № 296 від 25 вересня 2017 р. Договір № _157-17_____________________ від «_15____» ___08_____________2017 р. |
| 2 | Замовник розроблення детального плану | Тульчинська районна державна адміністрація Вінницька область, м.Тульчин, вул.Миколи Леонтовича, 1 |
| 3 | Розробник детального плану | ТОВ «Полтавагропроект» Юридична адреса: 36020, м. Полтава, вул. Котляревського 1/27, кімн. 186 |
| 4 | Строк виконання детального плану | Згідно договору |
| 5 | Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи | Один етап |
| 6 | Строк першого та розрахункового етапів проекту | Один етап - 2 роки |
| 7 | Мета розроблення детального плану | Виготовлення детального плану території має на меті аналіз існуючого стану території та розробку варіанту планувальної структури, з уточненням та встановленням меж земельних ділянок та їх функціонального призначення |
| 8 | Графічні матеріали із зазначенням масштабу | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району. План існуючого використання території суміщений із опорним планом. М 1:2000. Схема планувальних обмежень. М 1:5000. Проектний план. М 1:2000. Схема організації руху транспорту і пішоходів. М 1:2000. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:2000. Схема інженерних мереж і споруд. М 1:2000. |
| 9 | Склад текстових матеріалів | Згідно розділа 6 ДБН Б.1.1-14:2014 |
| 10 | Перелік основних техніко-економічних показників | Територія у межах проекту у т.ч.: площа підприємства у межах огорожі; площа забудови; площа дорожніх покриттів; площа озеленення. 2. Кількість маш.-місць на відкритій автостоянці 3. Кількість працюючих. 4. Потужність підприємства. 5. Інженерне обладнання (обсяги споживання, протяжність мереж): водопостачання; каналізація; електропостачання; газопостачання; 6. Санітарно-захисні зони. 7. Орієнтовна вартість будівництва у т.ч.: будівель та споруд; благоустрою; інженерного обладнання. |
| 11 | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів | Забудову майданчика вести згідно містобудівних, протипожежних, санітарно-гігієнічних вимог та наданої технологічної схеми підприємства. |
| 12 | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні | Картографічна основа, виконана у відповідності до державного масштабного ряду, у державній системі координат та висот, із нанесенням інженерних мереж. Картографічна основа надається в електронному вигляді у форматі .dwg. |
| 13 | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодезична основа | Див. примітку 2 |
| 14 | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | Не вимагається |
| 15 | Вимоги щодо забезпечення державних інтересів | Забезпечити функціональне зонування території; встановлення планувальних обмежень; уточнення території згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та ДСП 173-96 “Санітарні правила планування та забудови населених пунктів”; ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”, вирішення питань транспортного обслуговування та інженерного обладнання; впорядкування озеленення та інженерної підготовки території; розроблення заходів щодо охорони і поліпшення стану навколишнього середовища. |
| 16 | Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням) | Не вимагається |
| 17 | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності) | Не вимагається |
| 18 | Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | Не вимагається |
| 19 | Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | Графічна частина проекту – у форматах .dwg та .pdf, текстова частина – у форматі .doc |
| 20 | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій | Креслення детального плану території виконуються у форматі .dwg. |
| 21 | Додаткові вимоги | Відсутні |

Примітка 1. Невід'ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території детального плану, яка підписується керівником відповідного місцевого органу містобудування та архітектури.

В.о. начальника відділу

містобудування, архітектури

ЖКГ та інфраструктури

Тульчинської райдержадміністрації                   ______________________  М.О. Шевчук

Головний архітектор проекту

ТОВ «Полтаваагропроект»				_______________________ Ю.Б.Грановська