Пам’ятка

щодо безпечної експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків

Дитячий ігровий або спортивний майданчик (далі – майданчик) – це територія, на якій розташовані елементи дитячого вуличного ігрового та спортивного обладнання з метою організації змістовного дозвілля, занять спортом різних вікових груп дітей.

Обладнання (дитячого ігрового або спортивного майданчика) – обладнання, з яким чи на якому діти можуть гратися індивідуально чи у групі на свій розсуд та за своїми правилами.

Згідно з ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» майданчики організовують у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків організовують спортивно-ігрові комплекси. Майданчики повинні бути обладнані малими архітектурними формами для відпочинку, ігор та занять фізкультурою та спортом.

Територія встановленого обладнання на майданчиках має відповідати проектній документації, яка погоджується у встановленому 
порядку, вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, інших нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм і цих Правил.

Відповідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.08.2009 №653 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» дворові території мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а також нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше, ніж площа смуги зелених насаджень шириною 5 м по периметру житлового будинку або відповідної площі озеленення на вільній від забудови території подвір'я, та забезпечувати різні види відпочинку та занять усіх груп населення, у тому числі майданчики для:

- ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку розміром не менше  0,7 кв.м/люд., які слід розміщувати на рівні землі території подвір'я на відстані не менше 12 м від вікон житлових і громадських будівель, внутрішньоквартальних проїздів та на відстані не менше 20 м від місць розміщення контейнерів для збирання твердих побутових відходів, короткочасних стоянок автотранспорту та відокремлювати по периметру смугою зелених насаджень шириною не менше 3 м;

- занять фізкультурою та спортом розміром не менше 0,2 кв.м/люд. на відстані від житла – 10-40 м.

Майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м і не повинні бути прохідними для пішоходів та транзитного руху транспорту.

Розміщення майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд забороняється.

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, а саме:

- обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;

- відповідати віковій групі дітей;

- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;

- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання;

- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність;

- наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними нанести травму не допускається.

Елементи конструкцій, що перевіряються розрахунком або випробуванням, повинні витримувати найбільш несприятливе сполучення навантажень.

Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та огородженням.

Обладнання має унеможливлювати затискання тіла, частин тіла, пальців, волосся, одягу дитини, ґудзиків.

На сходах, які доступні дітям до трьох років – поручні обладнують, починаючи з першого східця.

Поверхня майданчика має бути вільною від будь-яких гострих, заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними ударопоглинальними властивостями повинні бути тільки поза зоною приземлення.

Під усім обладнанням майданчика, на якому висота вільного падіння перевищує 600 мм має бути ударопоглинальне покриття на всій зоні приземлення.

Обладнання майданчика повинно відповідати вимогам безпеки. З метою перевірки стану обладнання балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація, інше) проводить комісійне обстеження його елементів та складає і затверджує Акт огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків (далі – Акт) (додаток 1). У разі відсутності Паспорту майданчику, підприємство, яке надає послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій або балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація, інше) складає Паспорт за формою відповідно до додатку 2.

До оформлення Акту та Паспорту, майданчик повинен бути закритий для використання.

Підприємствам, які надають послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та іншим балансоутримувачам (власникам, обслуговуючим організаціям інше) майданчиків, встановити періодичність огляду обладнання майданчиків:

- регулярний візуальний огляд один раз на тиждень;

- плановий огляд один раз на місяць з записом у Журнал результатів контролю за технічним станом обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків (додаток 3);

- позаплановий огляд у разі необхідності;

- щорічний основний огляд.

Регулярний візуальний огляд спрямований на виявлення небезпечних пошкоджень елементів конструкцій майданчика, спричинених вандалізмом, неправильною експлуатацією або природними умовами. Особливу увагу слід приділяти збереженню комплектності обладнання, його структурної цілісності, справності, стану рухомих частин, місць зварювання.

Планові огляди полягають в детальному огляді поверхонь майданчика, перевірки дії і надійності обладнання. Особлива увага приділяється рухомим 
елементам з тертям. Також, під час огляду перевіряється комплектність, правильність та надійність монтажу ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність покриття майданчика, наявність технічного Паспорту майданчика або Паспорту. При виявленні серйозних дефектів, які ставлять під загрозу безпеку, вони повинні бути негайно усунуті.

Позаплановий огляд проводиться після стихійного лиха або інших обставин, які можуть спричинити пошкодження елементів майданчика, для негайного їх відновлення.

Щорічний основний огляд проводиться не рідше одного разу на рік, з оформленням Акту, як правило, навесні, а для навчальних закладів – перед початком навчального року.

Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по усуненню дефектів або відновленню необхідного рівня безпечності ігрового обладнання та поверхонь елементів майданчика, що включають:

- перевірку елементів кріплення та рухомих частин;

- змащування рухомих частин;

- відновлення ушкоджених елементів та деталей;

- видалення колючих і ріжучих предметів з території майданчика або забруднень, аварійних дерев тощо;

- відновлення встановленого рівня сипкого матеріалу у зонах приземлення;

- утримання огорожі в належному стані;

- заміна кріплення;

- фарбування поверхонь структурних елементів;

- зварювання металічних елементів;

- заміна зношених чи пошкоджених частин структурних елементів;

- заміна пошкоджених структурних елементів.

Виконання ремонту під час експлуатації обладнання не рекомендовано, так як можливе травмування обслуговуючого персоналу та  присутніх. Зміна елементів або  частин обладнання,   які   можуть   призвести   до   небезпечної

експлуатації обладнання, можуть бути виконані тільки після консультації з виробником. Якщо технічний стан обладнання небезпечний для використання, допуск відвідувачів повинен бути заборонений.

Для підвищення рівня безпечної експлуатації, на майданчиках балансоутримувачами (замовниками, власниками, обслуговуючими організаціями інше) встановлюються таблички про Правила експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків (додаток 4).

Демонтаж обладнання майданчика або його елементів проводиться за рішенням комісії, утвореної наказом керівника балансоутримувача. До складу комісії входять:

- представники обслуговуючої організації;

- представники  міської ради;

- представники інших організацій, підприємств, установ у разі необхідності.

За результатами огляду комісія складає Акт, в якому зазначає необхідність демонтажу окремих елементів обладнання. Підприємство, яке надає послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій або балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація, інше) здійснює демонтаж обладнання майданчика відповідно до складеного Акту, що є невід’ємною частиною Паспорту, до якого вносяться відповідні зміни.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник ________________

(назва організації)

_______  ________________

(підпис)                    (ініціали прізвище)

«____» __________ ______р.

м.п.

Акт № ____

огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків

___________________                                               ___________________

(Дата складання)                                                                                                                              ( місцеи складання)

Балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація інше) __________________________________________________________________

Місце знаходження  ________________________________________________

Характеристика стану обладнання дитячого ігрового чи спортивного майданчика:

| № п/п | Найменування обладнання | Результат огляду | Виявлені недоліки | Перелік заходів, щодо усунення виявлених недоліків | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведений огляд та перевірка обладнання дитячого ігрового чи спортивного майданчика свідчить про наступне:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відповідальний за виконання

______________________________  ____________      ____________________

(посада)                                           ( підпис)                 (  ініціали та прізвище)

Члени комісії:

______________________________  ____________      ____________________

(посада)                                          ( підпис)                 (  ініціали та прізвище)

______________________________  ____________    ____________________

(посада)                                           ( підпис)                 (  ініціали та прізвище)

Додаток  2

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(найменування майданчика)

1. Відомості загального характеру:

1.1. Повна назва майданчика

__________________________________________________________________

1.2. Місце знаходження майданчика (найменування населеного пункту, вулиця, будинок)

__________________________________________________________________

1.3. Найменування організації, відповідальної за експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.4. П.І.П. керівника організації, відповідальної за експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.5. Номер телефону, факсу, електронна адреса організації, відповідальної за експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.6. Рік та місяць вводу в експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.7. Балансова вартість майданчика

__________________________________________________________________

1.8. Загальна площа майданчика (кв. м.), розмір майданчика

__________________________________________________________________

1.9. Наявність огорожі території майданчику

__________________________________________________________________

1.10. Матеріал огорожі майданчику (бетон, метал, дерево, пластик і т.д.)

__________________________________________________________________

1.11. Наявність покриття на майданчику (так/ні)

__________________________________________________________________

1.12. Матеріал покриття майданчика (пісок, асфальт, бетон, щебінь, дерев’яне покриття, штучна трава, резинобітум, декоративна плитка і т.д.)

__________________________________________________________________

1.13. Наявність електричного освітлення майданчика (так/ні)

__________________________________________________________________

1.14. Вид електричного освітлення майданчика (підвісне, прожекторне і т.д.)

__________________________________________________________________

1.15. Додаткові відомості про майданчик

__________________________________________________________________

2. Технічна характеристика майданчика

2.1. Обладнання розташоване на майданчику

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(№ найменування обладнання (конструктивної форми), які є на майданчику, марка, рік випуску, матеріал обладнання (конструктивної форми), технічний стан обладнання (конструктивної форми)

2.2. Призначення експлуатації майданчика

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Паспорт майданчика склав

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(посада, П.І.П., підпис)

Додаток 3

Журнал

результатів контролю за технічним станом обладнання

дитячих ігрових та спортивних майданчиків

| № п/п | Число, місяць, рік | Місце знаходження | Технічний стан (задовільний/ незадовільний) | Виявлені недоліки | Прийняті міри | Відповідальний П.І.П., підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 4

Правила

експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків

Увага!

Діти до 7 років повинні знаходитись на майданчику в супроводі та під наглядом дорослих (батьків, вихователів тощо)

Перед використанням ігрового обладнання переконайтесь у його безпеці та справності та відсутності сторонніх предметів

Шановні відвідувачі!

На дитячому майданчику забороняється 1. Користуватися дитячим ігровим обладнанням особам старше 16 років та вагою більше 70 кг. 2. Палити та залишати недопалки, вживати алкогольні напої. 3. Вигулювати тварин. 4. Використовувати ігрове обладнання не за призначенням. 5. Паркувати транспортні засоби. 6. Розводити багаття. 7. Засмічувати територію. 8. Ламати та пошкоджувати дерева, кущі, газони, підвішувати на дерева мотузки, гойдалки. 9. Ламати і переміщати місця для сидіння та урни.

Номера телефонів для екстрених викликів: Рятувальна служба ДСНС - 101 Міліція - 102 Швидка допомога - 103

Шановні батьки, пам’ятайте Ви несете відповідальність за життя і здоров’я дітей!

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації